## Ren Avfetting Alkalisk

Produkt type

Vannbasert alkalisk mikroemulsjon. Effektiv forvask, rense- og avfettingsmiddel med meget stort bruksområde.

Sammensetning:

Kaliumhydroksyd, Apelsinterpen, Fettalkoholetoksilat, Kokosdimetylaminoxid, Kvartær kokosalkylaminetoxilat.

Bruksområde.

Ren Avfetting alkalisk er mikroemulsjon med høy alkalitet som egner seg meget godt til forvask og avfetting av alle typer kjøretøy, anleggsmaskiner, motorer mm. Like godt egnet til forvask som hoved vask av tyngre kjøretøyer, sommer som vinter. Fjerner effektivt asfalt, trafikkfilm, salt, olje, fett med mer. Påføres med høytrykksspyler eller lavtrykkssprøyte. Kan også brukes i vaskeanlegg for bil eller påføres manuelt med svamp. Skader ikke gummi, metaller lakk etc. Kan brukes på karosseri, motorer, anleggsmaskiner, maskindeler etc.

Bruksanvisning

Produktet kan brukes i lavtrykkssprøyte, høytrykksspyler, børstevaskemaskin eller til manuell vask. Manuell bearbeidelse av vanskelige flater med kost eller børste er alltid en fordel. La det virke i 3-5 min. Ved lave temperaturer bør virketiden økes. Dosering vil alltid være avhengig av årstid, smusstype, grad av nedsmussing og temperatur. Kan bruke varmt eller kaldt vann. Varmt vann øker rengjøringseffekten.

OBS! La aldri vaskemiddelet tørke på overflaten. Kan gi skjolder/ matte flater.

Dosering

Lett smuss				1:20-1:40

Normalvask				1:20-1:30

Forvask/Avfetting/Vintervask		1:10-1:15

Egenskaper

pH (kons): ca 13,7

pH (5 % Bruksløsning): ca 12,2

Spes.vekt: ca 1,05 kg/l

Lagring

Lagres frostfritt i tett originalemballasje.

Emballasje

3 x 5 ltr kanner, Varenr. 100327

25 ltr, Varenr. 100326

200 ltr, Varenr 100325

1000 ltr, Varenr. 100323

Sikkerhetsinformasjon

Etsende. Får man stoffet i øynene, skyll straks med store mengder vann og kontakt lege. Bruk egnede vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. Kontakt lege ved uhell eller illebefinnende. Se også sikkerhetsdatablad for produktet som kan lastes ned fra Ecoonline.no eller ta kontakt med Ren Såpeindustri A/S.

Ren Såpeindustri A/S, Veum Alle 13, 1615 Fredrikstad.

Tlf 69 95 55 00 , epost@rensapeindustri.no, www.rensapeindustri.no

# Text boxes

Det er betalt vederlag for innsamling og gjenvinning av denne emballasjen.