## Rørleggern’s Sanitærvæske

Produkt type

Nøytral sanitærvæske som effektivt dreper bakterier og fjerner vond lukt.

Sammensetning:

Kvartære ammoniumforbindelser 5-10 %.

Bruksområde.

Kan brukes i alle typer kjemikalietoalett og septiktanker i buss, båt, campingvogn, bobil og brakkerigg mm.

Også godt egnet for luktsanering i avfallscontainer og søppelrom.

Bruksanvisning

Tilsett 60 ml pr 10 ltr tankkapasitet. Hvis tanken er helt tom må det tilsettes vann slik at bunnen av tanken er dekket med 2-3 cm væske. Gjelder også kjemisk toalett med eller uten innhold, etter tilsetning av sanitærvæsken tilsettes vann slik at det er 2-3 cm væske som dekker bunnen/innholdet.

Ved luktsanering i Søppel og avfallscontainer tilsett 100 ml til 5 ltr vann i en lavtrykkskanne, fukt innhold og overflater i beholder godt. La det virke. Etter tømming av beholder /container bør flatene behandles på nytt etter rengjøring.

Dosering

Kjemikalietoalett/Septiktank: 60 ml pr 10 l tank/beholder. (0,6 %)

Søppel/avfallscontainer: 100 ml til 5 l vann. (2 %)

Egenskaper

pH( kons): ca 10

pH(Bruksløsning 0,6 %): 7,9

Spes.vekt: ca 1,05 kg/l

Lagring

Lagres frostfritt i tett originalemballasjen.

Emballasje

Sikkerhetsinformasjon

Må ikke blandes med andre produkter. Se for øvrig sikkerhetsdatablad for produktet som kan lastes ned fra Ecoonline.no eller ta kontakt med Ren Såpeindustri A/S.

Ren Såpeindustri A/S, Veum Alle 13, Postboks 593, 1612 Fredrikstad.

Tlf 69 95 55 00,  epost@rensapeindustri.no, www.rensapeindustri.no

# Text boxes

Det er betalt vederlag for innsamling og gjenvinning av denne emballasjen.