## SKUMDEMPER R-81

Produkt type

Emulsjon i vann.

Bruksområde.

Anti-skum middel. Skumdemper som i små doser hindrer at det dannes uønsket skum.

Bruksanvisning

Tilsettes i konsentrasjon tilsvarende 50-150 ppm avhengig av skumbelastning. Kan tilsettes direkte i  rengjøringsoppløsningen, enten manuelt eller ved automatisk dosering. Kan brukes i både kaldt  og varmt vann, sure og alkaliske løsninger.

Dosering

0,125 ml pr ltr vann

1,25 ml pr 10 ltr vann

1 kork (5 ml) pr 40 ltr vann

Egenskaper

pH( kons) : ca 7

Spes.vekt: ca 1,0 kg/l

Lagring

Lagres frostfritt i tett originalemballasje.

Emballasje

12 x 1 ltr flasker Varenr . 100217

3 x  5 ltr kanner, Varenr . 100216

Det er betalt vederlag for innsamling og gjenvinning av denne emballasjen.

Sikkerhetsinformasjon

Ingen spesielle forhold å ta hensyn til. Se for øvrig sikkerhetsdatablad for produktet som kan lastes ned fra Ecoonline.no  eller ta kontakt med Ren Såpeindustri A/S.

Ren Såpeindustri A/S, Veum Alle 13, Postboks 593, 1612 Fredrikstad.

Tlf 69 39 14 55,  Fax 69 39 08 60,  epost@rensapeindustri.no

www.rensapeindustri.no