## REN INDUSTRIVASK

Produkt type

Alkalisk rengjøringsmiddel /Avfettingsmiddel med meget stort bruksområde.

Sammensetning:

Kaliumhydroksyd , Fettalkoholetoksilat ,Kvartær fettaminetoksilat, 1-metoksy-2-propanol ,Butyldiglykol.

Bruksområde:

Ren Industrivask er et effektivt grovrengjøringsmiddel som er godt egnet til avfetting og generell rengjøring av industrilokaler og kjøretøy. Kan brukes både til maskinell og manuell rengjøring. Velegnet i Gulvvaskemaskin.

Skader ikke malte flater, gummi, plast eller metaller. Kan brukes til både utvendig og innvendig vask. Egnet til fjerning av sot og fett. Kan brukes innen Næringsmiddelindustri, Verksted og offshoreindustri, Landbruks- og anleggsbransjen.

Bruksanvisning:

Produktet kan brukes i lavtrykkssprøyte, høytrykksspyler, gulvvaskemaskin eller til manuell vask. Manuell bearbeidelse av vanskelige flater med kost eller børste er alltid en fordel. Dosering vil alltid være avhengig av årstid, smusstype, grad av nedsmussing og temperatur. Kan brukes konsentrert på spesielt vanskelige flekker eller ved fastbrent smuss. Kan bruke varmt eller kaldt vann. Varmt vann øker rengjøringseffekten.

OBS! La aldri vaskemiddelet tørke på overflaten. Kan gi skjolder/ matte flater.

Dosering:

Manuell rengjøring 		1:20-1:50

Lavtrykksanlegg 		1:20-1:50

Høytrykksvask			1:20-1:50

Gulvvaskemaskin 		1.20-1:50

Egenskaper

pH( kons) : ca 13,1

pH(5  % Bruksløsning) : ca 12,0

Spes.vekt: ca 1,02 kg/l

Lagring

Lagres frostfritt i tett originalemballasjen.

Emballasje

3 x 5 ltr kanner, Varenr . 100209

25 ltr, Varenr. 100207

200 ltr, Varenr 100208

Sikkerhetsinformasjon

Etsende. Får man stoffet i øynene, skyll straks med store mengder vann og kontakt lege. Bruk egnede vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. Kontakt lege ved uhell eller illebefinnende. Se for øvrig sikkerhetsdatablad for produktet som kan lastes ned fra Ecoonline.no eller ta kontakt med Ren Såpeindustri A/S.

Ren Såpeindustri A/S, Veum Alle 13, Postboks 593, 1612 Fredrikstad.

Tlf 69 39 14 55,  Fax 69 39 08 60,  epost@rensapeindustri.no, www.rensapeindustri.no

# Text boxes

Det er betalt vederlag for innsamling og gjenvinning av denne emballasjen.