## R-87 Acid Cleaner

Produkt type

Syrebasert spesialrengjøringsmiddel.

Sammensetning:

Oxalsyre  Fosforsyre, Etanol,Fettalkoholetoksylat .

Bruksområde.

Hjem/Industri:

Flyverustfjerner for rens av kjøretøy, containere etc som har blitt forurenset av jernbanestøv.

Fjerner effektivt rust og kalkbelegg i våtrum og er godt egnet til rens av toalettskåler.

Bil/Lastebil:

Renser effektivt felger for bremsestøv og piggdekkstøv. Kan brukes på metallflater, lakkerte flater, rustfritt stål, aluminium og Glass mm. Fjerner effektivt piggstøv, rustangrep, fast brent bremsestøv, oksider, salt, veistøv, sot og kalkavleiringer.

Bruksanvisning

Påføres med lavtrykksprøyte. Er også godt egnet for bruk i børstevaskemaskin.

Må ikke brukes på varme flater. La middelet få virke fra 3-8 min avhengig av graden av smuss og smusstype. Sterkt tilsmussede flater kan med fordel bearbeides med en myk børste. Skyll av med masse vann. Bruk alltid kortere virketid og lavere dosering ved bruk på aluminium. Dosering vil alltid være avhengig av årstid, smusstype, grad av nedsmussing og temperatur. Kan bruke varmt eller kaldt vann. Varmt vann øker rengjøringseffekten. OBS! La aldri vaskemiddelet tørke på overflaten. Kan gi skjolder/ matte flater.

Dosering

Lett rengjøring:1 del til 9 deler vann.

Normal rengjøring: 1 del til 2 deler vann.

Vanskelig rengjøring: 1 del til 1 del vann.

Kan brukes konsentrert med forsiktighet.

Egenskaper

pH( kons) : ca 1,1

pH(10 % Bruksløsning) : ca  1,32

Spes.vekt: ca 1,04 kg/l

Lagres frostfritt i tett originalemballasje.

Emballasje

25 ltr, Varenr. 100748

200 ltr, Varenr 100474

1000 ltr, Varenr. 100749

Ren Såpeindustri A/S, Veum Alle 13, 1615 Fredrikstad.

Tlf 69 95 55 00,  epost@rensapeindustri.no www.rensapeindustri.no