## ALL-RENT VINTER

Produkt type

Lavtskummende surt rengjøringsmiddel som er spesielt godt egnet til fjerning av salt, kalk og smuss på gulv vinterstid.

Bruksområde.

Spesialmiddel for renhold av alle typer gulvflater som beskytter gulvet fra skader som kan oppstå vinterstid når gulvet utsettes for veisalt og smuss. For daglig rengjøring av alle typer gulv som tåler vann. Egner seg godt til polishbehandlede gulv.  Like godt egnet til manuell vask som til bruk i gulvvaskemaskin.

All-Rent Vinter kan også brukes til byggvask for fjerning av bygge-støv, som støv fra betong og gips.

Dosering

60 ml pr 10 ltr vann

Egenskaper

pH (kons) : ca 3

Spes.vekt: ca 1,009 kg/l

Lagring

Lagres frostfritt i tett original emballasje.

Emballasje

12 x 1 ltr flasker, Varenr.   100726

3 x 5 ltr kanne, Varenr.   100022

Sikkerhetsinformasjon

Må ikke blandes med andre produkter. Se for øvrig sikkerhetsdatablad for produktet som kan lastes ned fra Ecoonline.no eller ta kontakt med Ren Såpeindustri A/S.

Ren Såpeindustri A/S, Veum Alle 13, Postboks 593, 1612 Fredrikstad.

Tlf 69 39 14 55, 08 60,  epost@rensapeindustri.no, www.rensapeindustri.no

# Text boxes

Det er betalt vederlag for innsamling og gjenvinning av denne emballasjen.